ПРОТОКОЛ I

(включително поправките)

Разпоредби относно съобщенията за инциденти, свързани с изхвърлянето на вредни вещества

(в съответствие с член 8 от конвенцията)

Обн. ДВ. бр.12 от 4 Февруари 2005г.

Задължения за изпращане на съобщения

Член I

(1) Капитанът на кораба или друго лице, отговарящо за кораб, въвлечен в инцидент и посочен в член II на този протокол, докладва за такъв инцидент без забавяне и възможно най-подробно в съответствие с изискванията на този протокол.

(2) В случай, когато посоченият в параграф (1) на този член кораб е изоставен, или в случай, че съобщението от кораба е непълно или не може да се получи, собственикът, наемателят (charterer), мениджърът или операторът на кораба или техен агент е длъжен възможно в най-голяма степен да поеме задълженията, възлагани на капитана, съгласно изискванията на протокола.

Кога следва да се изпращат съобщения

Член II

(1) Съобщение се изпраща винаги когато инцидентът включва:

(а) изхвърляне или предполагаемо изхвърляне на нефт или вредни течни вещества над разрешеното по каквато и да е причина, включително с цел осигуряване на безопасността на кораба или спасяване на човешки живот на море; или

(b) изхвърляне или предполагаемо изхвърляне на вредни вещества в опакован вид, включително такива, превозвани в товарни контейнери, преносими танкове, авто- и железопътни цистерни и превозвани с корабни баржи; или

(c) щета, отказ или повреда на кораб с дължина, по-голяма от 15 метра, която:

(i) оказва влияние на безопасността на кораба, включваща, но без да се ограничава само със сблъскване, засядане, пожар, експлозия, структурна повреда, наводняване и преместване на товара; или

(ii) води до нарушаване безопасността на корабоплаването, включваща, но без да се ограничава само с повреда или отказ на рулевото устройство, силовата уредба, електроцентралата, основни навигационни средства за корабоводене; или

(d) изхвърляне на нефт или вредни течни вещества от кораба по време на експлоатацията му, в по-голямо количество или моментна скорост, отколкото разрешават разпоредбите на конвенцията.

(2) За целите на този протокол:

(а) "нефт", за който става въпрос в подпараграф 1(а) на този член, означава нефт, както е дефиниран в правило 1(1) на Анекс I от конвенцията;

(b) "вредни течни вещества" (noxious liquid substances), за които става въпрос в подпараграф 1(а) на този член, означава вредни течни вещества, както са определени в правило 1(6) на Анекс II от конвенцията;

(c) "вредни вещества" (harmful substances) в пакетирана форма, за които става въпрос в подпараграф 1(b) на този член, означава вещества, които са посочени като морски замърсители в Международния кодекс на опасни морски товари (IMDG Code).

Съдържание на съобщенията

Член III

Всеки доклад трябва да съдържа:

(а) данни за идентифициране на кораба;

(b) време, вид и място на инцидента;

(c) количеството и типа вредни вещества, въвлечени в инцидента;

(d) мерки за оказване на помощ и спасяване.

Допълнителен доклад

Член IV

Всяко лице, което в съответствие с изискванията на този протокол е задължено да изпраща доклад, следва, когато това е възможно:

(а) да допълни първоначалния доклад, както се изисква, с информация за последващото развитие на събитията; и

(b) да удовлетвори молбите на засегнатите държави за предоставяне на възможно най-изчерпателна информация за инцидента.

Процедури за предаване на съобщенията

Член V

(1) Докладите се предават по най-бързите налични телекомуникационни канали с възможно най-голямо предимство до най-близката крайбрежна държава.

(2) За да се изпълнят разпоредбите на този протокол, страните по конвенцията издават или дават основание за издаване на правила или инструкции относно процедурите, които е необходимо да съблюдават при съобщаване за инциденти, свързани с изхвърлянето на вредни вещества, базиращи се на указанията, разработени от Организацията (1)

-------------------------------

(1)   Отнася се за Общите принципи на системите за корабни съобщения и изискванията към корабните съобщения, включително Указания за докладване на инциденти, свързани с опасни товари, вредни вещества и/или морски замърсители, приети от Организацията чрез резолюция А.851(20); виж IMO публикация IMO-516E.